Fiche technique rosti NATURE (T1)

A. PRODUIT

## Röstis natures (type1) - environ 30 g/pièce, forme arrondie  -  préfrits et surgelés

B. SPECIFICATIONS

1°) Fabrication

Les Röstis natures sont préparés à partir de pommes de terre de chair jaune, de la variété Bintje (*).

Les pommes de terre sont lavées et épluchées à la vapeur. Celles-ci sont blanchies pendant quelques minutes à une température de 70°C à 85°C et refroidies, ceci afin d’assurer leur couleur naturelle et leur stabilité organoleptique pendant la conservation. Elles sont ensuite râpées.

L’opération suivante consiste à ajouter différents ingrédients: farine, amidon de blé modifié, amidon de maïs, sel, arôme naturel, stabilisant E461, extrait d’épice, poudre de lait, céleri.

Les Röstis natures sont ensuite formés. Ils sont alors préfrits à 170°C dans  de l’huile de tournesol pendant ( 1,5 minutes et surgelés dans un tunnel à -30°C.

Les Röstis natures sont conditionnés automatiquement et stockés à une température de -20°C.

(*) sauf durant l’intersaison ou en cas de force majeure

2°) Contrôle qualité

a) Matière première: Lors de leur entrée à l’usine, les pommes de terre subissent un contrôle du point de vue variété, teneur en matière sèche, sucres réducteurs,.... Une matière première irréprochable est le point de départ de chaque production. Tout autre ingrédient entrant possède également son plan de contrôle.

b) Pendant le processus de fabrication:

- contrôle bactériologique:

Pendant et après la fabrication, notre laboratoire effectue les tests nécessaires afin de garantir une qualité bactériologique optimale.

- contrôle physico-chimique:

Durant la production, les quantités des différents ingrédients sont contrôlées.

Chaque ligne de conditionnement est équipée d’un détecteur de métal.

La matière sèche et le taux de sel du produit fini sont déterminés, ainsi que le taux de défauts physiques et de coloration.

- contrôle organoleptique:

Des tests sont effectués sur le produit fini au point de vue de l’aspect extérieur, de la couleur, du goût et de la texture.

C. INGREDIENTS

Pommes de terre précuites râpées (90%),  huile de tournesol, farine (à base de riz et de blé), amidon de blé modifié, amidon de maïs, sel, arôme naturel (contient de l’oignon en poudre (0,13%)), stabilisant E461, extrait d’épice, poudre de lait, céleri.

Traces éventuelles de soja et sulfite.

D. PREPARATION

## Préparation ménagère

Ne pas dégeler avant utilisation.

Au four(*):

Préchauffez le four à 200°C. Répartissez les Röstis sur une plaque et laissez dorer environ 15 minutes. Retournez à mi-cuisson.

Option grill du four (*):

Idem, mais 12 minutes suffisent.

(*) Les temps de cuisson peuvent varier légèrement en fonction du type de four.

A la poêle:

Faites fondre un peu d’huile ou de beurre. Laissez dorer les Röstis 4 à 5 minutes, puis retournez-les et chauffez l’autre côté 6 à 9 minutes.

A la friteuse (maximum 10 Röstis à la fois):

Plongez les Röstis 3 à 4 minutes dans l’huile chauffée à 175°C. Egouttez et servez.

## Préparation professionnelle

Ne pas dégeler avant utilisation.

Au four(*): 10 à 15 minutes à 200°C.

(*) Les temps peuvent varier légèrement en fonction de la puissance et de la charge du four.

A la poêle: 10 à 14 minutes.

A la friteuse: 3 à 4 minutes à 175°C.

E. CONSERVATION

1°) Transport - stockage

Toujours à une température de -18°C.

2°) Conservation (conformément aux instructions sur les emballages)

Dans le compartiment à glace d’un réfrigérateur * (-6°C): 1 semaine;

ou dans un congélateur *** (-18°C): plusieurs mois, sans dépasser toutefois la date limite de conservation.

Ne jamais recongeler un produit dégelé.

3°) Validité

A consommer de préférence endéans une période de 24 mois à compter de la date de production.

F. CODAGE: DATE DE FABRICATION - DATE DE PEREMPTION

1°) Date de production (lot n°): par ex. L31022321

Composé de 8 chiffres: un premier chiffre 3, qui indique l’année de production 2013; suivi d’un nombre de 3 chiffres pour le jour de production; deux chiffres pour le n° de machine de conditionnement et deux chiffres pour l’heure de conditionnement.

2°) Date de péremption

24 mois après la date de production exprimée en mois et année, par ex. 02.2015.

G. NORMES ANALYTIQUES

| Röstis natures (type1) - préfrits et surgelés |
| --- |
| ANALYSE CHIMIQUE Matière sèche Matières grasses Acides gras libres | _ x: 27 % _ x: 5 % 1,5 % max. |
| VALEUR NUTRITIVE PAR 100 GR DE PRODUIT SURGELE Kilojoules Kilocalories Matières grasses dont saturées Glucides dont sucres Fibres alimentaires Protéines Sel | AR(*) 520 kJ 124 kcal 6 % 5 g 7 % 0.5 g 3 % 17 g 7 % 1 g 1 % 1.5 g 2 g 4 % 0.9 g 15 % |
| ANALYSE MICROBIOLOGIQUE m* M* Nombre standard de germes : 10 000/g 100 000/g Levures : 200/g 2 000/g Moisissures : 200/g 2 000/g Coliformes : 100/g 1 000/g Staphylocoques aureus : 100/g |
| QUALITE VISUELLE Poids moyen par Rösti nature Diamètre moyen | 30 g 52 mm |

(*) Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)